1) Implemente os seguinte esquema abaixo que deverá controlará um display de 7 segmentos que irá conectado diretamente ao Arduino e fará uma contador hexadecimal configurável através de duas teclas onde você pode usá-lo de forma crescente (0-9) e decrescente (9-0). Descreva o resultado usando o simulador.

## Protótipo Arduino

A seguir temos o protótipo desenvolvido no Tinkercad.

Figura 1: Protótipo Circuito

## Código Fonte

const int botao1 = 9;
const int botao2 = 10;

int valor = 0;

byte hexadecimal[16][7] = {
  { 1,1,1,1,1,1,0 }, // = Digito 0
  { 0,1,1,0,0,0,0 }, // = Digito 1
  { 1,1,0,1,1,0,1 }, // = Digito 2
  { 1,1,1,1,0,0,1 }, // = Digito 3
  { 0,1,1,0,0,1,1 }, // = Digito 4
  { 1,0,1,1,0,1,1 }, // = Digito 5
  { 1,0,1,1,1,1,1 }, // = Digito 6
  { 1,1,1,0,0,0,0 }, // = Digito 7
  { 1,1,1,1,1,1,1 }, // = Digito 8
  { 1,1,1,0,0,1,1 }, // = Digito 9
  { 1,1,1,0,1,1,1 }, // = Digito A
  { 0,0,1,1,1,1,1 }, // = Digito B
  { 1,0,0,1,1,1,0 }, // = Digito C
  { 0,1,1,1,1,0,1 }, // = Digito D
  { 1,0,0,1,1,1,1 }, // = Digito E
  { 1,0,0,0,1,1,1 } // = Digito F
};

void setup()
{
  pinMode(botao1, INPUT);
  pinMode(botao2, INPUT);

  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void imprimirLCD(int valor){
  for(int i=0; i<7; i++){
    const int v = hexadecimal[valor][i];

    if(v == 1){
      digitalWrite( (i+2), HIGH);
    } else {
      digitalWrite((i+2), LOW);
    }
  }

  delay(100);
}

int valorVerificar(int valor){
  if (valor > 9) valor = 9;
  if (valor < 0 ) valor = 0;
  return valor;
}

void loop()
{

  int button1State = digitalRead(botao1);
  int button2State = digitalRead(botao2);

  if (button1State == HIGH) {
    Serial.println("\nSubtrair");
    valor = valorVerificar(valor-1);
    imprimirLCD(valor);
  }
  else if(button2State == HIGH) {
    Serial.println("\nAdicionar");
    valor = valorVerificar(valor+1);
    imprimirLCD(valor);
  }else{
    imprimirLCD(valor);
  }

  delay(500);

}

## Testes

Figura 2: Número 0

Figura 3: Número 1

Figura 4: Número 2

Figura 5: Número 3

Figura 6: Número 4

Figura 7: Número 5

Figura 8: Número 6

Figura 9: Número 7

Figura 10: Número 8

Figura 11: Número 9

2) Crie um programa para controlar um elevador que atenda 3 andares (1 butão para cada andar), onde cada andar e correspondente as seguintes posições em graus de um servo motor: andar 0 = 0 graus; andar 1 = 127 graus; e andar 3 = 255 graus. Apresente um esquema da ligação dos componentes necessários. Descreva o resultado usando o simulador.

## Protótipo Arduino

Figura 12: Protótipo Circuito
## Código Fonte

#include <Servo.h> // usa a biblioteca para servomotor
Servo servoMotor;
const int servoMotorPort = 2;
const int andar0 = 3;
const int andar1 = 4;
const int andar2 = 5;
int andarAtual = 0;

void setup(){
  pinMode(andar0, INPUT);
  pinMode(andar0, INPUT);
  pinMode(andar0, INPUT);
  servoMotor.attach(servoMotorPort);
  Serial.begin(9600);
}

void moveAndar(int andar){
  Serial.print("ANDAR ATUAL: ");
  Serial.println(andar);
  double angulo;

  if(andar == 0){
  angulo = 0;
  }
  else if(andar == 1){
  angulo = 127;
  }
  else{
  angulo = 255;
  }
  servoMotor.write(angulo);
  delay(1000);
}

void loop(){
  const int lerAndar0 = digitalRead(andar0);
  const int lerAndar1 = digitalRead(andar1);
  const int lerAndar2 = digitalRead(andar2);
  if( lerAndar0 == HIGH){
    andarAtual = 0;
  }
  else if( lerAndar1 == HIGH){
    andarAtual = 1;
  }
  else if( lerAndar2 == HIGH){
    andarAtual = 2;
  }
  moveAndar(andarAtual);
}

## Testes

Figura 13: ANDAR 0

Figura 14: Andar 1

Figura 15: Andar 2
3) Implemente os seguinte esquema abaixo que deverá identificar cores com o Arduino utilizando um LDR e um LED RGB. O programa deve gerar como saída as cores como o nome e o número em RGB. Descreva o resultado usando o simulador.

Figura 16: Circuito questão 3

4) Defina o que é teste de software e descreva o microciclo do TDD.
Teste de Software é um processo que faz parte do desenvolvimento de software e tem como principal objetivo revelar bugs para que sejam corrigidas até que o produto final atinja a melhor qualidade e livre de erros. Já o TDD é uma técnica que primeiro entende-se o problema, então cria-se testes que validem funcionalidades e depois implementa-se a função que deve passar nos testes criados validando o produto de forma automatizada.